## Slide 1
Плотномер и массовый расходомер Arenal
Иван Семёнов
ООО «Аренал», Санкт-Петербург

## Slide 2: Об Arenal
Пейнаккер, Нидерланды
2010 год

## Slide 3: История
2011 УЗ спектроскопия
  Керамический датчик
  Анализ данных в реальном времени
2016 – Анализатор плотности
2018 – Датчик и анализатор массового расхода
2020 – Модуль удаленного мониторинга

## Slide 4: Структура
Arenal PCS BV Netherlands
Arenal Mining & Dredging BV
Arenal Process Analytical Technology BV
Arenal Agency Russia
Arenal Agency LATAM
Arenal Agency South Africa
Arenal Agency Indonesia
World wide distributors

## Slide 5: Применения
Любые пасты, пульпы и суспензии
  Магнитные материалы
  80% частиц < 1.5 мм
Переработка мин.сырья
  Т/проводы
  Емкости
  Открытые каналы
Дноуглубление
Строительство туннелей
Гидрометаллургия
Глубоководные разработки
Технологические процессы
Бурение

## Slide 6: Принцип измерения
УЗ волны
Измерение температуры
Плотность

## Slide 7: УЗ волны
Преобразователь подает на пьезоэлемент импульсы высокого напряжения
Образуется механическая волна, которая проходит через датчик
Отражение от границы сред
Преобразование в электрический синусоидальный сигнал
Скорость распространения зависит от температуры
прохождение
отражение

## Slide 8: Акустический импеданс
Arenal измеряет разницу в акустическом импедансе (Z) двух контактирующих сред
  Большая разница: сильное отражение, низкое пропускание
  Малая разница: слабое отражение, высокое пропускание
прохождение
отражение
пьезоэлемент

## Slide 9: Акустический импеданс
Плотность х Скорость звука = Импеданс
*Скорость звука знаем, поэтому чтобы рассчитать плотность, нужно измерить импеданс
Плотность = Импеданс / Скорость звука

## Slide 10: Состав системы
Анализатор плотности и расхода
Керамический датчик
Преобразователь
Модуль удаленного мониторинга
Трубная вставка, патрубок или ячейка

## Slide 11: Анализатор плотности и расхода
ПЛК HMI (Schneider)
Измеряет: плотность, массовый расход, доля взвешенных в-в, температура, поток, тоннаж
Открытая калибровка
Линии трендов
Отбор пробы для калибровки с хранением данных
Пользовательская калибровка
Диагностика неисправностей

## Slide 12: Керамический датчик
Материал: карбид кремния (SiC)
  Широкий диапазон измерения
  Малое время отклика
  Отсутствие износа
Точный и воспроизводимый
Три способа монтажа в линию и два типа для погружных датчиков
Arenal PCS – первый и единственный производитель керамических УЗ датчиков плотности

## Slide 13: Преобразователь
Преобразователи (линейка QT) предназначены для работы с датчиками и преобразуют аналоговые измерения в цифровой сигнал для отправки по шине Modbus RTU на анализатор Удаленный монтаж или с датчиком
Высокотехнологичная обработка сигнала
Не искажает форму импульса
Высокая точность и скорость обработки (1000 Hz)

## Slide 14: Модуль удаленного мониторинга
Модуль удаленного мониторинга (RMM)
RMM (модуль удаленного мониторинга) состоит из прочного алюминиевого корпуса с предварительно закрепленной водонепроницаемой антенной и дополнительного разъема для выносной антенны. Блок питается по PoE от анализатора.
Arenal предлагает безопасные и надежные решения для удаленного мониторинга наших анализаторов. Установленные модемы GPRS / GSM значительно сокращают время ввода в эксплуатацию и обслуживания.
Модуль QM146-RMM

## Slide 15: Интерфейсы
USB
Сбор данных
Обновление ПО
24Vdc + COM1 Modbus RTU по 2-провод. RS485
2x 4-20 mA вход
2x 4-20 mA выход
4x DI / 4x DO
Преобразователь плотномера
Ethernet
Подключение к любой IPC/PLC/SCADA
Преобразователь расходомера
Весы

## Slide 16: Приварной патрубок – QB021
Материал: сталь
Диаметр от DN50
Установка на любом участке т/п
Простая установка
(сварка и сверление)
Низкая стоимость

## Slide 17: Трубная вставка
Сталь или HDPE
Диаметры DN50 – 2000
  Прочная и надежная
  Возможна установка нескольких датчиков
  Возможна футеровка полиуретаном

## Slide 18: Трубная вставка с футеровкой ПУ – QB06
Материал: сталь (и полиуретан)
Размер: DN50 – DN2000
Несколько датчиков в ячейке
Простая переустановка
Прочность
Хорошая защита

## Slide 19: Ячейка ПЭ - QB03
Материал: HDPE
Размер: DN50 – DN2000
Несколько датчиков в ячейке
Простая переустановка
Хорошая защита

## Slide 20: Ячейка-датчик из стали – QB05
Материал: SS316 или другие
Покрытие из карбида вольфрама
Размер: DN50 – DN2000
Несколько датчиков в ячейке
Простая установка
Прочность
Хорошая защита
Высокие давления (~600 бар)

## Slide 21: Варианты монтажа
Трубная вставка
Датчик устанавливается заподлицо к стенке трубы (футеровке) и закрепляется на патрубке.
Приварные патрубки могут устанавливаться и на существующие металлические трубопроводы клиента без применения трубных вставок, что удешевляет решение.
Стальная межфланцевая ячейка-датчик
Ячейка из нержавеющей стали предназначена для работы при высоких давлениях (до 600 бар).
Монтаж осуществляется между двумя фланцами трубы. Ячейка из нержавеющей стали имеет внутреннее покрытие из карбида вольфрама для предотвращения абразивного износа.
Межфланцевая ячейка из UPE-1000
Ячейка рассчитана на низкие давления (до 7 бар) и температуры (до 55°C).
Датчик в специальном металлическом корпусе устанавливается через сквозное отверстие в ячейке.
Трубная вставка QB063-SPC
Ячейка из UPE-1000 QB031-WFC
Стальная ячейка QB051-SWC

## Slide 22
Оптимальные условия
Гомогенная пульпа
100% заполняемость трубы:
  Рядом с насосами
  Вертикальная труба (снизу вверх)
  (на горизонтальной – на 4-5 часов)
  Выдержать расстояние от изгибов 3-5 диаметров трубы
Наличие рем.площадки и коммуникаций
Установка прибора

## Slide 23: Калибровка прибора
Калибровка по воздуху
Открыть экран калибровки
Дождаться выравнивания плотности
Нажать Calibrate
Калибровка по воде
Наполнить трубу водой
Дождаться выравнивания температуры
Нажать Water Calibration
Калибровка по пульпе

## Slide 24: Калибровка по пульпе
Открыть экран Slurry calibration
Взять несколько проб пульпы и рассчитать её (среднюю) плотность
Ввести значения плотности, полученные лабораторно

## Slide 25: Керамика vs ПЭЭК
Датчики из ПЭЭК подходят только для жидкостей, но не пульп. В случае пульп их приходится часто калибровать.
Срок службы керамики измеряется годами, причем без перекалибровок.
Arenal применяет именно SiC для горной промышленности.

## Slide 26: Датчик из ПЭЭК
Chart: Акустический импеданс датчика из полиэфирэфиркетона
| 1000 | 1111.1111111111111 | 1217.9487179487178 | 1320.7547169811321 | 1419.7530864197533 | 1515.1515151515155 | 1607.1428571428576 | 1695.9064327485385 | 1781.6091954022993 | 1864.4067796610177 | 1944.4444444444453 | 2021.8579234972683 | 2096.7741935483878 | 2169.3121693121702
Zmedium | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1
Zpeek | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14
Power of the echo | 0.12493 | 0.088519 | 0.060532 | 0.039392 | 0.023843 | 0.012877 | 0.0056765 | 0.0015789 | 4.1091e-05 | 0.00061726 | 0.0029395 | 0.0067029 | 0.011654 | 0.017582
Ннеобходимо усиление сигнала!!!

## Slide 27: Датчик из керамики
Chart: Акустический импеданс керамического датчика
| 1000 | 1111.1111111111111 | 1217.9487179487178 | 1320.7547169811321 | 1419.7530864197533 | 1515.1515151515155 | 1607.1428571428576 | 1695.9064327485385 | 1781.6091954022993 | 1864.4067796610177 | 1944.4444444444453 | 2021.8579234972683 | 2096.7741935483878 | 2169.3121693121702
Zmedium | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1
Zceramic | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
Power of the echo | 0.85171 | 0.83365 | 0.81597 | 0.79865 | 0.78169 | 0.76508 | 0.74881 | 0.73287 | 0.71726 | 0.70197 | 0.68699 | 0.67232 | 0.65794 | 0.64386

## Slide 28: Сравнение УЗ и РИ плотномеров
Chart: Damen dredging 2014
| 1050 | 1280 | 1450 | 1515 | 1536 | 1630
 | 1050 | 1290 | 1420 | 1493 | 1520 | 1625
 | 900 | 1800

## Slide 29: Сравнение УЗ и РИ плотномеров
Chart: Comparison WEIR

## Slide 30: Сравнение УЗ и РИ плотномеров
Chart: 

## Slide 31: Сравнение УЗ и ручные измерения
Chart: 
Отбор | 1.5 | 1.489 | 1.4802 | 1.501 | 1.4733 | 1.48 | 1.4931 | 1.457 | 1.4995 | 1.4355 | 1.4563 | 1.4621 | 1.4745 | 1.5053 | 1.5063 | 1.4673 | 1.4804 | 1.4687

## Slide 32: Сравнение УЗ и РИ плотномеров

## Slide 33: Преимущества УЗ плотномера
Высокая точность
Быстрый отклик
Малый срок поставки
Широкий диапазон
измерения
Безопасность для персонала
Отсутствие р/а отходов
Отсутствие дрейфа
Отсутствие лицензирования
Отсутствие отчетности
Не нужно обучение

## Slide 34: Массовый расходомер Arenal

## Slide 35: Принцип работы расходомера
Нагреваемый датчик рассеивает тепло в пульпу
На основе принципа конвективного охлаждения,больше энергии поглощается пульпой, если:
  Скорость потока выше
  Плотность пульпы выше

## Slide 36: Расчет теплопередачи
Безразмерные величины:
Массовый поток

## Slide 37: Перенос тепла от датчика к пульпе
Chart: Массовый поток (кг/м2с)
| 737.09180000000003 | 926.34510000000012 | 1842.7295000000001 | 2340.7645000000002 | 2769.0745999999999 | 3227.2668000000003 | 3705.3804000000005 | 4153.6118999999999 | 4581.9219999999996 | 5050.0749000000005 | 5458.463600000001 | 5966.4593000000004 | 6404.7300999999998 | 6902.7650999999996 | 7301.1931000000004
Datapoints | 5769.7207 | 6565.6444 | 9220.8359 | 10550.3496 | 11434.3249 | 12152.6485 | 13143.3449 | 13886.4428 | 14502.5598 | 15026.166 | 15632.1438 | 16354.6777 | 17063.0835 | 17737.0446 | 18189.8571
Tested at Metroval (19-02-2019)
---------- = м/с
кг/м2с
кг/м3
h – коэфф. теплопередачи
A – площадь поверхности датчика T – разница температур датчика и пульпы

## Slide 38: Теплоперенос
1. Измеряем теплоперенос и вычисляем h
2. Рассчитываем поток [кг/м2с] по экспоненциальной функции
3. Поток делим на плотность [кг/м3]  линейная скорость потока [м/с]
4. Производим калибровку по месту

## Slide 39: ПИД регулятор
Закон Ньютона-Рихмана
поддерживается постоянной
ПИД регулятором коэф.теплоотдачи
используется, чтобы определить
скорость потока
Оптимизирует стабильность

## Slide 40: Массовый расход взвешенных веществ
Измеряется перенос тепла и плотность
Из них рассчитывается поток
УЗ датчик плотности измеряет долю взвешенных веществ (TSS)
Затем массовый расход может быть рассчитан по формуле:

## Slide 41: Сравнение с магн.расходомером
Chart: Time
Улучшение стабильности повысит точность до ~0.7% @ 7 м/с
Tested at Metroval (19-02-2019)

## Slide 42: Сравнение с магн.расходомером
Улучшение стабильности повысит точность до ~0.5% @ 4 м/с
Tested at Metroval (20-02-2019)
Chart: 

## Slide 43: Сравнение с магн.расходомером
Точность при постоянной скорости: 1%
Улучшение стабильности повысит точность до 0.2%
Chart: Time
Tested at Metroval (20-02-2019)

## Slide 44: Сравнение с магн.расходомером
Ночь (14 часов): Arenal Emerson
изм.объём 3529 м3 3475 м3
Tested at Metroval (20-02-2019)
Chart: Time

## Slide 45: Сравнение с магн.расходомером
*
Характеристика | Arenal Thermal | Magnetic
Тип пульпы | Все (от воды до пасты) | Немагнитные пульпы, вода и неплотные пульпы
Устойчивость к износу | Полная | Износ электродов
Диапазон скоростей | 0-10 м/с | 0-10 м/с
Цена DN200-DN1200 | одинаковая | Зависит от DN
Точность | 0,5% | 0,5% на воде, шум на пульпах

## Slide 46: Преимущества расходомера
Массовый расход: всё в 1
Работает на всех средах,
проводящих и непроводящих
Не требует доп. обслуживания
Поточный
1

## Slide 47: Преимущества расходомера
Точный и без дрейфа
Широкий диапазон
Немедленный отклик
Работает в обоих
направлениях

## Slide 48: Интерфейс

## Slide 49: Интерфейс

## Slide 50
Офис в РФ и СНГ
ООО «Аренал»
Дунайский пр-кт, дом 13 корп. 1
196158, Санкт-Петербург
+7 999 5211897
nbredelev@arenal-pcs.com
arenalpcs.ru

## Slide 51
Спасибо!
arenalpcs.ru